СИГНАЛЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НА ЗЕМЛЕ

|  | «Рулите согласно подаваемым сигналам» Покачивание вправо и влево поднятой вверх правой рукой. Левая рука опущена вниз. |  |  | «Рулите прямо на меня» Руки подняты над головой ладонями внутрь. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Рулите к следующему сигнальщику» Одна рука опущена, другая движется поперек туловища, указывая направление, где находится следующий сигнальщик. |  |  | «Рулите вперед» Руки подняты и слегка разведены в стороны, ладонями обращены назад. В этом положении руками выполняются повторяющиеся движения вверх и назад с сохранением положения локтей на уровне плеч. |
|  | Разворачиваетесь влево» Правая рука опущена вниз, а левая совершает качания вверх и назад. Скорость качания руки указывает темп разворота |  |  | «Разворачивайтесь вправо. Левая рука опущена вниз, а правая рука совершает качание вверх и назад. Скорость движения руки указывает темп разворота |
|  | «Стоп» Вытянутые вверх над головой руки совершают повторные движения, скрещиваясь и вновь расходясь (скорость движе-ния рук указывает на срочность остановки, быст-рое движение рук означает, что ос-тановка должна быть немедленной). |  |  | «Включить тормоза» Согнуть перед грудью руку в локте с вытянутыми пальцами и сжать Кисть руки в кулак. |
|  | «Отпустить тормоза» Согнуть руку в локте перед грудью со сжатой в кулак кистью, разжать кулак и развести пальцы. |  |  | «Колодки установлены под колеса» Руки опущены вниз ладонями внутрь, выполняется несколько движений обеими руками вверх в стороны и вниз. |
|  | «Колодки убраны из-под колес» Руки опущены вниз ладонями наружу, выполняется несколько движений обеими руками в стороны |  |  | «Запустить двигатели» Производятся дуговые движения правой рукой на уровне головы, левая рука поднята над головой с разогнутыми пальцами, число которых соответствует номеру запускаемого двигателя. |
|  | «Выключить двигатели» Скрещивание рук, поднятых над головой. |  |  | «Выруливание (буксировать) разрешаю» Прикладывание правой руки к головному убору с последующим вытягиванием левой руки в сторону руления (буксировки). |
|  | «Уменьшить скорость» Руки опущены вниз и обращены ладонями к земле, выполняется несколько движений вверх-вниз. |  |  | «Уменьшить обороты двигателя (двигателей)» Руки опущены вниз и обращены ладонями к земле, правая или левая рука совершает движение вверх-вниз. Движение левой руки указывает, что нужно снизить обороты правого двигателя, движение правой - левого двигателя. |
|  | «Двигаться назад» Руки опущены вниз ладонями" вперед, повторные движения вверх до уровня плеч и обратно вниз. |  |  | «Развороты при движении назад» а) Разворачивай-тесь хвостом влево: правая рука направлена под углом вниз, а левая поднята вверх над головой и совер-шает повторные движения из вертикального положения в горизонтальное вперед. |
|  | б) Разворачивай-тесь хвостом вправо: левая рука направлена под углом вниз, а правая поднята вверх над головой и совершает пов-торные движения из вертикального положения в гори-зонтальное вперед. |  |  | «Путь свободен» Правая рука согнута в локте и направлена вверх. Кисть сжата в кулак, большой палец вытянут вверх. |